## Slide 1
Getting Started
Een Python-programma schrijven
Druk op de Home knop c.
Kies 1 Nieuw.
Kies vervolgens
A Python toevoegen
1 Nieuw
Voer een naam in, b.v. unfold.
Type print(“Hello Unfold”) in de Python-editor.
Tip : De meest gebruikte Python-commando’s, samen met een syntax-template, kunnen geselecteerd worden via b.
Een Python-programma uitvoeren
Ga naar de pagina met de Python- code die je wil uitvoeren. Navigeer tussen de verschillende pagina’s met ctrl ▶︎ of ctrl ◀︎.
Druk b
Voer het programma uit met 1 Run (Ctrl R of Cmd R).
De syntax kan gecontroleerd worden voor het uitvoeren met de optie 2 Syntax controleren en opslaan.
Het programma wordt uitgevoerd in een Python-shell op een nieuwe pagina.
1/2

## Slide 2
Getting Started
Een TI-NspireTM CX document met Python-programma’s openen
TI-InnovatorTM Hub-aansluitingen
De TI-Innovator is gebaseerd op een evaluatiebord – TI LaunchPad™
voor de 32 bits TI-microcontroller MSP432P401R.
3 input-poorten, IN1 – IN3 en 3 output-poorten, OT1 – OUT 3 voor Grove-sensoren.
een breadboard-connector om aan de slag te gaan met elektrische circuits, BB1 – BB10, aardingaansluitingen en een 3,3V en 5V aansluiting.
De DATA-poort, mini–USB B, wordt gebruikt om de hub te verbinden met TI-handhelds en computers (Windows & Mac).
Druk op de Home knop c.
Kies 2 Bladeren
Selecteer een folder, b.v. Unfold. En druk enter
Selecteer (▼ of ▲) een document in de folder, b.v. Unfold(.tns).
Druk .
Navigeer (ctrl ▶︎ of ctrl ◀︎) naar de pagina met de gewenste Python-code.
Of open een Python-code in een nieuwe pagina:
Druk en 4 Invoegen.
Kies C Python Toevoegen, 2 Openen
Selecteer de gewenste Python-code.
2/2